## Slide 1: Квадартично-корневой ковариационный фильтр Калмана
www.nstu.ru
Выполнили:
Хасбалла Стифин
Ямщиков Владимир
Square Root Covariance Filter (SRCF)

## Slide 2: Введение
www.nstu.ru
Классическая реализация фильтра Калмана (CKF) подвержена численной неустойчивости в длительных задачах фильтрации из-за накопления ошибок округления, что приводит к потере положительной определённости ковариационных матриц и расхождению оценок. Для систем, требующих высокой надёжности и долговременной работы, такое поведение недопустимо – полученные измерения будут содержать большие вычислительные ошибки.
Квадратный Корневой Ковариационный Фильтр (SRCF) решает эту проблему, выполняя все вычислительно чувствительные операции непосредственно с квадратными корнями ковариационных матриц. Этот подход предотвращает их вырождение и обеспечивает устойчивость алгоритма, что делает SRCF предпочтительным выбором для ответственных применений, пользуясь большим спросом в решении прикладных задач.

## Slide 3: Прикладная область применения
Ковариационный SRCF фильтр Калмана получил распространение в решении таких прикладных задач, как:
› Навигация летательных аппаратов: Синтез данных GPS/ГЛОНАСС и инерциальных датчиков (IMU).
› Робототехника: Навигация без GPS (под водой, в шахтах).
› Автономные системы: Fusion данных лидара, камер, одометрии.
› Аэрокосмическая отрасль: Оценка углового положения и скорости космических аппаратов.
› Химические и энергетические реакторы: Оценка недоступных для прямого измерения параметров (температур, концентраций).
В задачах управления сложными динамическими объектами ключевое значение имеет не только точность оценки состояния, но и численная устойчивость алгоритма фильтрации в условиях длительного функционирования. Стандартный фильтр Калмана (CKF) подвержен риску расхождения из-за потери положительной определённости ковариационных матриц в следствие ошибок округления. Square Root Covariance Filter (SRCF), напротив, оперирует их устойчивыми квадратными корнями, что гарантирует устойчивость фильтра и делает его предпочтительным выбором для практических задач.
www.nstu.ru

## Slide 4: Ковариационная форма дискретного фильтра Калмана
Стандартная реализация дискретного фильтра Калмана (ФК) состоит из следующих двух этапов и называется двухстадийной:
Экстраполяция (предсказание оценки вектора состояния и матрицы ковариации ошибки оценивания по предыдущим доступным измерениям);
Фильтрация (обновление предсказанной оценки вектора состояния и матрицы ковариации ошибки оценивания в соответствии с полученным в текущий момент времени измерением).
Рассматриваемый нами алгоритм фильтра Калмана SRCF также является двухстадийным с объединённой вычислительной реализацией, где обе стадии выполняются за одно ортогональное преобразование для обеспечения численной устойчивости алгоритма.
В работе используются следующие подразновидности ковариаций:
Априорная ковариация — это начальные предположения о структуре ковариации данных или параметров модели до наблюдения данных.
Апостериорная ковариация — это обновлённое представление о структуре ковариации данных или параметров модели после получения данных.
www.nstu.ru

## Slide 5: Общий вид задачи
www.nstu.ru
1. Модель системы (состояний)
2. Модель измерений (наблюдений)
3. Выборка измерений

## Slide 6: Структурно-вероятностное описание модели
www.nstu.ru
1. Модель системы (уравнение состояния)
2. Модель наблюдений (уравнение измерений)
, где – количество интервалов, рассматриваемых в рамках задачи, а — дискретный отсчёт времени.
— вектор состояний, подлежащий оценке
— детерминированный входной вектор управления
— вектор шума процесса / возмущений системы
— переходная матрица состояний
— матрица шума состояний
— матрица управляющего воздействия
— вектор измерений
— вектор шума измерения системы
— матрица изменений, отображающая отношение измерений и состояний

## Slide 7: Статистические предположения
www.nstu.ru
— матрица ковариации шума измерений, — матрица ковариации шума состояний/возмущений.
Полная априорная информация включает в себя много информации. В том числе и о ковариационных матрицах и .
› — ковариационная матрица ошибки модели/случайных воздействий/шума состояний
Указывает, на какие переменные состояния будут в первую очередь влиять ошибки модели.
› — ковариационная матрица шума измерений/шума наблюдений
Нужна для учёта погрешности измерений и воздействия шумов на динамическую систему.
Начальное состояние системы:
Белый гауссовский шум:
Априорные данные:

## Slide 8: Общее описание алгоритма SRCF
Численно устойчивая реализация фильтра Калмана, которая оперирует квадратными корнями ковариационных матриц вместо самих матриц. Это гарантирует сохранение свойств симметрии и положительной полуопределённости ковариационных матриц на всех шагах фильтрации.
Математическая основа алгоритма
› Разложение Холецкого: , где — нижнетреугольная матрица;
› QR-разложение: Ортогональные преобразования вида для обновления матричных факторов;
› Ортогональные преобразования: Преобразования Хаусхолдера или Гивенса;
Основной шаг фильтрации выполняется через ортогонализацию блочной прямоугольной матрицы:
Где:
— ортогональная матрица преобразования, приводящая prearray к верхнетреугольному виду;
— квадратный корень априорной ковариации;
— квадратный корень апостериорной ковариации;
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления .
www.nstu.ru

## Slide 9: Общее описание алгоритма SRCF
Основная логика ортогонализованных блочных алгоритмов на примере квадратно-корневых реализаций состоит в следующем:
Рассмотрим разностное уравнение Рикатти:
Если — ортогональная матрица и R — верхнетреугольная матрица:
Здесь — искомый квадратный корень ковариационной матрицы
Представим в виде разложения Холецкого:
Отсюда фактор Холецкого вычисляется с помощью ортогонализированного QR преобразования (таким, как Хаусхолдер или Гивенс).
Если представить — фактор Холецкого матрицы ковариации шума, а этапы экстраполяции и обработки измерений совместить в одной ортогонализованной схеме, мы получаем следующую блочную систему уравнений, позволяющую сократить объём вычислений:
www.nstu.ru

## Slide 10: Общее описание алгоритма SRCF
Вычислительная схема алгоритма:
Шаг 1: Формирование prearray:
Осуществляется сборка прямоугольной блочной матрицы:
Квадратичные корни ковариаций шума измерений и шума состояний ;
Квадратичный корень ковариации состояния;
Матрицы системы , ;
Шаг 2: Ортогональное преобразование:
Применение QR-разложения для приведения матрицы к треугольному виду с использованием устойчивых ортогональных преобразований и сохранением структуры блочной матрицы.
Шаг 3: Извлечение результатов:
Формирование postarray, откуда последовательно извлекаются
— обновлённый квадратный корень ковариации;
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления
Шаг 4: Обновление оценки состояния:
www.nstu.ru

## Slide 11: Преимущества подхода
Численная устойчивость: исключается потеря положительной определённости ковариационных матриц , что предотвращает расхождение фильтра; порядок ошибок округления составляет где – машинная точность;
Высокая точность: обеспечивается автоматическим сохранением симметриии структуры ковариационных матриц; метод устойчив к использованию плохо обусловленных матриц (например, матрицам Гильберта или вырожденным матрицам); увеличение точности достигается за счёт использования ортогональных преобразований для обновления матричных факторов в соответствии с уравнением Рикатти, записанным в блочно-матричной форме:
Универсальность: алгоритм является единым для различных типов систем (непрерывных, дискретных, стационарных, нестационарных) с возможностью адаптации для обработки скалярных измерений;
www.nstu.ru

## Slide 12: Алгоритм фильтрации SRCF (Square-Root Covariance Filter)
1. Начальные значения: , Вычислить:,,— нижние треугольные факторы Холецкого.
2. Исходные данные:
› — квадратичный корень апостериорной ковариации на шаге ();
— апостериорная оценка состояния на шаге k;
, — матрицы модели;
— квадратичные корни ковариаций шумов ();
3. Нахождение prearray:
4. Ортогонализация:
Применение ортогонального преобразования , получаемого преобразованиями Хаусхолдера:
www.nstu.ru

## Slide 13: Алгоритм фильтрации SRCF (Square-Root Covariance Filter)
5. Нахождение postarray:
— обновлённый квадратный корень априорной ковариации (результат экстраполяции);
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления (результат фильтрации);
6. Вычисление коэффициента усиления и обновление состояния:
Коэффициент усиления Калмана:
Обновление состояния:
— QR-преобразование для вычисления ортогонального преобразования
www.nstu.ru

## Slide 15: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Фаза 2: Фильтрация (коррекция в момент ):
Принцип ортогонального проектирования: где
Оптимальный коэффициент Калмана находится из условия ортогональности ошибки оценки к невязке:
Выразим значение
Ошибка прогноза: ;
Ковариацию ошибки после фильтрации найдём с помощью уравнения Джозефа:
Ошибка фильтрации:
Ковариация:
www.nstu.ru

## Slide 16: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
В результате, были получены формулы для алгоритма CKF-TM. Выразим формулы алгоритма CKF через факторизацию.
Введём квадратный корень ковариации невязки: , где - верхнетреугольная матрица по разложению Холецкого;
Нормализованная невязка: ; 𝔼
Невязка через нормализованную:
Нормализованный коэффициент Калмана:
Уравнение обновления состояния для шага k:
Экстраполяция от k к k+1:
www.nstu.ru

## Slide 17: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Уравнение обновления ковариации:
Уравнение ковариации ошибки предсказания: коррекция
Прогноз на шаге :
Подстановка:
В результате, были получены следующие формулы алгоритма CKF с использованием факторизованного представления матрицы ковариации невязки измерений:
› Нормализованная невязка измерений: : ;
› Ковариация невязки измерений: ;
› Нормализованный коэффициент Калмана:
› Ковариация ошибки предсказания: ;
› Оценка вектора состояния:
Эти формулы понадобятся нам при доказательстве искомого SRCF метода.
www.nstu.ru

## Slide 18: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
В блочной форме (размер матрицы равен ) алгоритм SRCF выглядит следующим образом:
Где – матрица ортогональных преобразований, приводящая к верхнему треугольному виду (триангуляция) левую блочную матрицу и .
Докажем, что данная блочная запись уравнения эквивалентна уравнению следующего вида , где - ковариация ошибки предсказаний.
Домножим левую и правую части уравнений на транспонированную матрицы:
Для prearray:
www.nstu.ru

## Slide 19: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Для postarray:
Сравним полученные блоки с выведенными ранее формулами:
Для блока (1,1):
Для блока (1,2): ;
Для блока (2,1): ;
Для блока (2,2):
Полученные значения в блоках совпадают со значениями фильтра CKF с использованием факторизованного представления матрицы ковариации невязки измерений – делаем вывод, что наше доказательство верно. ЧТД
www.nstu.ru

## Slide 20: Преимущества и недостатки алгоритма фильтрации SRCF
Преимущества ✅:
› Высокая численная устойчивость..
› Повышенная точность в длительных задачах.
› Надёжность при плохой обусловленности.
› Вычислительная сложность SRCF сопоставима с CKF и сильно зависит от размерности задачи (более эффективен при больших значениях n).
www.nstu.ru
Недостатки ❌:
› Вычислительная сложность выше при малых n.
› Алгоритмическая сложность реализации.
› Ограниченный выигрыш для всех оцениваемых величин.

## Slide 21: Физическая модель В качестве физической модели для проверки работоспособности фильтра будем использовать численную модель управления самолёта по углу крена в горизонтальном полёте.
www.nstu.ru
– искомый угол крена (рад.)
– угловая скорость крена (рад/с)
— аэродинамический момент
— управляющий момент со стороны элеронов
— возмущающий момент (ветер)
- восстанавливающий момент, отвечающий за статическую устойчивость
- демпфирующий момент, отвечающий за аэродинамическое демпфирование
— момент инерции относительно продольной оси

## Slide 22: Физическая модель
www.nstu.ru
Полное линейное уравнение выглядит следующим образом. Перейдя от данного уравнения к системе дифференциальных уравнений Коши.
Запишем это уравнение в компактной форме:
Здесь:

## Slide 23: Физическая модель
www.nstu.ru
Полученная нами система Коши выглядит так:
,

## Slide 24: Дискретизация
Для дискретизации данной задачи необходимо получить по следующей формуле:
Затем необходимо найти значения и следующим образом и подставить найденные значения:
Затем получить
www.nstu.ru

## Slide 25: Дискретизация
Выполним дискретизацию полученной системы.
Шаг 1: Найдём матрицу перехода
– матрица состояния, – матрица управления, – матрица шума.
Возьмём
Вычислим собственные значения матрицы:
www.nstu.ru
=

## Slide 26: Дискретизация
Найдём переходную матрицу состояний при помощи метода формула Сильвестра:
www.nstu.ru

## Slide 27: Дискретизация
Шаг 2: Найдём соответствующие модели и :
www.nstu.ru

## Slide 28: Дискретизация
Шаг 3: Определим финальную дискретизацию системы:
www.nstu.ru

## Slide 29: Определение функций для теста фильтра SRCF
www.nstu.ru
Управление
Ступенька (маневр) –
Резкий крен, затем стабилизация
Синусоидальное возмущение –
Плавные колебания крена
Импульс –
Кратковременное отклонение
Для тестирования были выбраны следующие функции управления
Шум процесса
Для тестирования был взят нормальный белый шум с экспоненциальной корреляцией
Также был взят простой шум:

## Slide 30: Определение функций для теста фильтра SRCF
www.nstu.ru

## Slide 31: Подготовка к исследованиям
www.nstu.ru
Для анализа точности реализованного алгоритма, будем вычислять ошибку для каждого компонента вектора состояния по следующей формуле, называемой ARMSE (Average Root Mean Square Error):
Здесь:
› M — число запусков экспериментов (Монте-Карло испытаний), ;
› K — число измерений (число временных шагов), ;
› — i-й компонент модельного вектора состояния (истинное состояние системы на k-м шаге);
› i-й компонент оценки модельного вектора состояния, полученной при проведении j-го эксперимента;
› — евклидова норма (2-норма) вектора ошибки.

## Slide 32: Исследования работы фильтра
www.nstu.ru
Для проведения исследования определим следующие данные для соответствующей модели

## Slide 33: Исследование работы фильтра: Тест 1
Таблица с разницей между ARMSE при KF и ARMSE при AKF для разных коэффициентов при Q и R. Параметры расчета ARMSE такие же
ARMSE AKF
Разница между ARMSE AKF и ARMSE KF
ARMSE KF
www.nstu.ru

## Slide 34: Исследование работы фильтра: Тест 2 Неизвестные априорные данные. Для инициализации берём единичные значения.
KF (ARMSE = 0.12854)
www.nstu.ru
AKF (ARMSE = 0.09929)

## Slide 35: Анализ полученных результатов: Тест 1
www.nstu.ru

## Slide 36: Анализ полученных результатов: Тест 2
www.nstu.ru

## Slide 37: Выводы
www.nstu.ru