## Slide 1: Квадартично-корневой ковариационный фильтр Калмана
www.nstu.ru
Выполнили:
Хасбалла Стифин
Ямщиков Владимир
Square Root Covariance Filter (SRCF)

## Slide 2: Введение
www.nstu.ru
Классическая реализация фильтра Калмана (CKF) подвержена численной неустойчивости в длительных задачах фильтрации из-за накопления ошибок округления, что приводит к потере положительной определённости ковариационных матриц и расхождению оценок. Для систем, требующих высокой надёжности и долговременной работы, такое поведение недопустимо – полученные измерения будут содержать большие вычислительные ошибки.
Квадратный Корневой Ковариационный Фильтр (SRCF) решает эту проблему, выполняя все вычислительно чувствительные операции непосредственно с квадратными корнями ковариационных матриц. Этот подход предотвращает их вырождение и обеспечивает устойчивость алгоритма, что делает SRCF предпочтительным выбором для ответственных применений, пользуясь большим спросом в решении прикладных задач.

## Slide 3: Прикладная область применения
Ковариационный SRCF фильтр Калмана получил распространение в решении следующих прикладных задач:
› Навигация летательных аппаратов: Синтез данных GPS/ГЛОНАСС и инерциальных датчиков (IMU).
› 🤖 Робототехника: Навигация без GPS (под водой, в шахтах).
› 🚘 Автономные системы: Fusion данных лидара, камер, одометрии.
› 🛰️Аэрокосмическая отрасль: Оценка углового положения и скорости космических аппаратов.
› ☢️Химические и энергетические реакторы: Оценка недоступных для прямого измерения параметров (температур, концентраций).
www.nstu.ru

## Slide 4: Ковариационная форма дискретного фильтра Калмана
Стандартная реализация дискретного фильтра Калмана (ФК) состоит из следующих двух этапов и называется двухстадийной:
Рассматриваемый нами алгоритм фильтра Калмана SRCF также является двухстадийным с объединённой вычислительной реализацией, где обе стадии выполняются за одно ортогональное преобразование для обеспечения численной устойчивости алгоритма.
В работе используются следующие подразновидности ковариаций:
Априорная ковариация — это начальные предположения о структуре ковариации данных или параметров модели до наблюдения данных.
Апостериорная ковариация — это обновлённое представление о структуре ковариации данных или параметров модели после получения данных.
www.nstu.ru
Экстраполяция (предсказание оценки вектора состояния и матрицы ковариации ошибки оценивания по предыдущим доступным измерениям);
Фильтрация (обновление предсказанной оценки вектора состояния и матрицы ковариации ошибки оценивания в соответствии с полученным в текущий момент времени измерением).

## Slide 5: Общий вид задачи
www.nstu.ru
1. Модель системы (состояний)
2. Модель измерений (наблюдений)
3. Выборка измерений

## Slide 6: Структурно-вероятностное описание модели
www.nstu.ru
1. Модель системы (уравнение состояния)
2. Модель наблюдений (уравнение измерений)
, где – количество интервалов, рассматриваемых в рамках задачи, а — дискретный отсчёт времени.
— вектор состояний, подлежащий оценке
— детерминированный входной вектор управления
— вектор шума процесса / возмущений системы
— переходная матрица состояний
— матрица шума состояний
— матрица управляющего воздействия
— вектор измерений
— вектор шума измерения системы
— матрица изменений, отображающая отношение измерений и состояний

## Slide 7: Статистические предположения
www.nstu.ru
— матрица ковариации шума измерений, — матрица ковариации шума состояний/возмущений.
Полная априорная информация включает в себя много информации. В том числе и о ковариационных матрицах и .
› — ковариационная матрица ошибки модели/случайных воздействий/шума состояний
Указывает, на какие переменные состояния будут в первую очередь влиять ошибки модели.
› — ковариационная матрица шума измерений/шума наблюдений
Нужна для учёта погрешности измерений и воздействия шумов на динамическую систему.
Начальное состояние системы:
Белый гауссовский шум:
Априорные данные:

## Slide 8: Алгоритм фильтрации CKF (Covariance Kalman Filter)
www.nstu.ru
Уравнение состояния:
x(k+1) = Φ(k+1,k)x(k) + Ψ(k+1,k)u(k) + Γ(k+1,k)w(k)
Уравнение измерения:
y(k+1) = H(k+1)x(k+1) + v(k+1)
Статистические предположения:
E[x(0)] = (0), E[(x(0)− (0))(x(0) ̄(0))ᵀ] = P(0)
Этап 1. Инициализировать начальные значения
E[v(k+1)] = 0, E[v(j+1)vᵀ(k+1)] = R(k+1)δjk
E[w(k)] = 0, E[w(j)wᵀ(k)] = Q(k)δjk
E[x(0)wᵀ(k)] = 0, E[x(0)vᵀ(k+1)] = 0, E[w(k)vᵀ(k+1)] = 0
Этап 2. Вычислить оценку одношагового прогнозирования
(k+1|k) = Φ(k+1,k) (k|k) + Ψ(k+1,k)u(k)

## Slide 9: Алгоритм фильтрации CKF (Covariance Kalman Filter)
www.nstu.ru
Этап 3. Вычислить оценку одношагового прогнозирования
P(k+1|k) = Φ(k+1,k)P(k|k)Φᵀ(k+1,k) + Γ(k+1,k)Q(k)Γᵀ(k+1,k)
Этап 4. Определить вектор обновления
ε(k+1) = y(k+1) − H(k+1) (k+1|k)
Этап 5. Вычислить матричный коэффициент усиления Калмана
B(k+1) = [H(k+1)P(k+1|k)Hᵀ(k+1) + R(k+1)]⁻¹
K(k+1) = P(k+1|k)Hᵀ(k+1)B ⁻¹(k+1)

## Slide 10: Алгоритм фильтрации CKF (Covariance Kalman Filter)
www.nstu.ru
Этап 6. Найти оценку фильтрации
(k+1|k+1) = (k+1|k) + K(k+1)ε(k+1)
Этап 7. Определить ковариационную матрицу ошибки фильтрации
P(k+1|k+1) = [I − K(k+1)H(k+1)]P(k+1|k)
Прогноз (экстраполяция)
Коррекция (фильтрация)
Суть этапов
Этапы 2–3
Этапы 4–7

## Slide 11: Проблема классического фильтра Калмана
www.nstu.ru
Проблема: Фильтр Калмана практически сразу же после своего появления завоевал большую популярность среди специалистов в области параметрического оценивания, поскольку представлял собой вычислительный алгоритм, идеальный для реализации на ЭВМ. Однако классическая реализация фильтра Калмана (CKF) имеет существенный недостаток - подвержена численной неустойчивости в длительных задачах фильтрации из-за накопления ошибок округления, что приводит к потере положительной определённости ковариационных матриц и расхождению оценок. Для систем, требующих высокой надёжности и долговременной работы, такое поведение недопустимо – полученные измерения будут содержать большие вычислительные ошибки.
Решение проблемы: Для уменьшения влияния ошибок машинного округления были разработаны численно устойчивые модификации алгоритма Калмана. Основная идея — применение методов факторизации ковариационных матриц ошибки оценок. Одна из таких модификаций – SRCF (Square Root Covariance Filter). Данный алгоритм выполняет все вычислительно чувствительные операции непосредственно с квадратными корнями ковариационных матриц вместо самих матриц. Этот подход гарантирует сохранение свойств симметрии и положительной полуопределённости ковариационных матриц на всех шагах фильтрации, предотвращая их вырождение и обеспечивая устойчивость алгоритма. Основными подходами для осуществления являются разложение Холецкого, QR-разложение и использование ортогональных преобразований, таких как преобразования Хаусхолдера или вращения Гивенса.

## Slide 12: Общее описание алгоритма SRCF
Математическая основа алгоритма
› Разложение Холецкого: С.Шмидт - , где — нижнетреугольная матрица;
Если - фактор Холецкого матрицы , а - фактор Холецкого матрицы ковариации шума , тогда на этапе экстраполяции уравнение для матрицы можно переписать в виде:
› QR-разложение: Ортогональное преобразование вида для обновления матричных факторов;
Метод вычисления матрицы , предложенный Шмидтом, заключается в ортогональном преобразовании прямоугольной (2 х 1)-блочной матрицы вида (1), Учитывая свойство двойственности ковариационных алгоритмов, была разработана новая вычислительная схема (2):
› Ортогональные преобразования: Преобразования Хаусхолдера или Гивенса.
www.nstu.ru
Q
Q

## Slide 13: Общее описание алгоритма SRCF
Основная логика ортогонализованных блочных алгоритмов на примере квадратно-корневых реализаций состоит в решении разностного уравнения Рикатти:
Если — ортогональная матрица и R — верхнетреугольная матрица:
Здесь — искомый квадратный корень ковариационной матрицы
Представим в виде разложения Холецкого:
Отсюда фактор Холецкого вычисляется с помощью ортогонализированного QR преобразования (таким, как Хаусхолдер или Гивенс) путём триангуляции блочной матрицы.
Если представить — фактор Холецкого матрицы ковариации шума, а этапы экстраполяции и фильтрации измерений совместить в одной ортогонализованной схеме, мы получаем следующую блочную систему уравнений, позволяющую сократить объём вычислений:
www.nstu.ru

## Slide 14: Общее описание алгоритма SRCF
Основной шаг фильтрации выполняется через ортогонализацию блочной прямоугольной матрицы:
Где:
— ортогональная матрица преобразования, приводящая prearray к верхнетреугольному виду;
— квадратный корень априорной ковариации;
— квадратный корень апостериорной ковариации;
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления .
www.nstu.ru

## Slide 15: Общее описание алгоритма SRCF
Вычислительная схема алгоритма:
Шаг 1: Формирование prearray:
Осуществляется сборка прямоугольной блочной матрицы:
Квадратичные корни ковариаций шума измерений и шума состояний ;
Квадратичный корень ковариации состояния;
Матрицы системы , ;
Шаг 2: Ортогональное преобразование:
Применение QR-разложения для приведения матрицы к треугольному виду с использованием устойчивых ортогональных преобразований и сохранением структуры блочной матрицы.
Шаг 3: Извлечение результатов:
Формирование postarray, откуда последовательно извлекаются
— обновлённый квадратный корень ковариации;
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления
Шаг 4: Обновление оценки состояния:
www.nstu.ru

## Slide 16: Алгоритм фильтрации SRCF (Square-Root Covariance Filter)
Этап 1: Инициализация начальных значений:
Основная задача: Вычислить:,,— нижние треугольные факторы Холецкого.
Этап 2: Получение исходных данных:
› — квадратичный корень апостериорной ковариации на шаге ();
— апостериорная оценка состояния на шаге ;
, — матрицы модели;
— квадратичные корни ковариаций шумов ();
Этап 3: Нахождение prearray:
www.nstu.ru
> 0

## Slide 17: Алгоритм фильтрации SRCF (Square-Root Covariance Filter)
Этап 4: Ортогонализация:
Применение ортогонального преобразования , получаемого преобразованиями Хаусхолдера:
Этап 5: Нахождение postarray:
— обновлённый квадратный корень априорной ковариации (результат экстраполяции);
— вспомогательная матрица для вычисления коэффициента усиления (результат фильтрации);
www.nstu.ru

## Slide 18: Алгоритм фильтрации SRCF (Square-Root Covariance Filter)
Этап 6: Вычисление коэффициента усиления и обновление состояния:
Коэффициент усиления Калмана:
Обновление состояния:
— QR-преобразование для вычисления ортогонального преобразования
www.nstu.ru

## Slide 19: Преимущества подхода
Численная устойчивость: исключается потеря положительной определённости ковариационных матриц , что предотвращает расхождение фильтра; порядок ошибок округления составляет где – машинная точность;
Высокая точность: обеспечивается автоматическим сохранением симметриии структуры ковариационных матриц; метод устойчив к использованию плохо обусловленных матриц (например, матрицам Гильберта или вырожденным матрицам); увеличение точности достигается за счёт использования ортогональных преобразований для обновления матричных факторов в соответствии с уравнением Рикатти, записанным в блочно-матричной форме:
Универсальность: алгоритм является единым для различных типов систем (непрерывных, дискретных, стационарных, нестационарных) с возможностью адаптации для обработки скалярных измерений;
www.nstu.ru

## Slide 20: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Для начала выведем формулы, касаемые простого CKF фильтра. В дальнейшем эти формулы мы будем использовать для доказательства SRCF фильтра непосредственно.
Имеем следующую систему для Калманского фильтра:
Кроме этого, у нас есть следующие стохастические предположения:
Определим необходимые оценки и ошибки:
› Линейная среднеквадратичная экстраполированная оценка вектора состояния:
› Ковариационная матрица ошибки оценки при экстраполяции:
› Линейная среднеквадратичная отфильтрованная оценка вектора состояния:
› Ковариационная матрица ошибки оценки при фильтрации :
› Невязка:
› Ковариационная невязка:
Получим вывод уравнений CKF для 2-х стадийной формы:
Фаза 1: Экстраполяция:
Ковариация ошибки прогноза:
www.nstu.ru

## Slide 21: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Фаза 2: Фильтрация (коррекция в момент ):
Принцип ортогонального проектирования: где
Оптимальный коэффициент Калмана находится из условия ортогональности ошибки оценки к невязке:
Выразим значение
Ошибка прогноза: ;
Ковариацию ошибки после фильтрации найдём с помощью уравнения Джозефа:
Ошибка фильтрации:
Ковариация:
www.nstu.ru

## Slide 22: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
В результате, были получены формулы для алгоритма CKF-TM. Выразим формулы алгоритма CKF через факторизацию.
Введём квадратный корень ковариации невязки: , где - верхнетреугольная матрица по разложению Холецкого;
Нормализованная невязка: ; 𝔼
Невязка через нормализованную:
Нормализованный коэффициент Калмана:
Уравнение обновления состояния для шага k:
Экстраполяция от k к k+1:
www.nstu.ru

## Slide 23: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Уравнение обновления ковариации:
Уравнение ковариации ошибки предсказания: коррекция
Прогноз на шаге :
Подстановка:
В результате, были получены следующие формулы алгоритма CKF с использованием факторизованного представления матрицы ковариации невязки измерений:
› Нормализованная невязка измерений: : ;
› Ковариация невязки измерений: ;
› Нормализованный коэффициент Калмана:
› Ковариация ошибки предсказания: ;
› Оценка вектора состояния:
Эти формулы понадобятся нам при доказательстве искомого SRCF метода.
www.nstu.ru

## Slide 24: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
В блочной форме (размер матрицы равен ) алгоритм SRCF выглядит следующим образом:
Где – матрица ортогональных преобразований, приводящая к верхнему треугольному виду (триангуляция) левую блочную матрицу и .
Докажем, что данная блочная запись уравнения эквивалентна уравнению следующего вида , где - ковариация ошибки предсказаний.
Домножим левую и правую части уравнений на транспонированную матрицы:
Для prearray:
www.nstu.ru

## Slide 25: Доказательство алгоритма фильтрации SRCF
Для postarray:
Сравним полученные блоки с выведенными ранее формулами:
Для блока (1,1):
Для блока (1,2): ;
Для блока (2,1): ;
Для блока (2,2):
Полученные значения в блоках совпадают со значениями фильтра CKF с использованием факторизованного представления матрицы ковариации невязки измерений – делаем вывод, что наше доказательство верно. ЧТД
www.nstu.ru

## Slide 26: Преимущества и недостатки алгоритма фильтрации SRCF
www.nstu.ru
Преимущества ✅ | Недостатки ❌
› Высокая численная устойчивость. | › Вычислительная сложность выше при малых n. (Требует больше операций, чем оптимизированный CKF при малых n (согласно расчётам в статье, flops для SRCF против для CKF))
› Повышенная точность в длительных задачах. | › Алгоритмическая сложность реализации.
› Надёжность при плохой обусловленности. | › Ограниченный выигрыш для всех оцениваемых величин.
› Вычислительная сложность SRCF сопоставима с CKF и сильно зависит от размерности задачи (более эффективен при больших значениях n). | 
Преимущества ✅ | Недостатки ❌
› Высокая численная устойчивость. | 
› Повышенная точность в длительных задачах. | › Алгоритмическая сложность реализации.
› Надёжность при плохой обусловленности. | › Ограниченный выигрыш для всех оцениваемых величин.
› Вычислительная сложность SRCF сопоставима с CKF и сильно зависит от размерности задачи (более эффективен при больших значениях n). | 

## Slide 27: Физическая модель В качестве физической модели для проверки работоспособности фильтра будем использовать численную модель управления самолёта по углу крена в горизонтальном полёте.
www.nstu.ru
– искомый угол крена (рад.)
– угловая скорость крена (рад/с)
— аэродинамический момент
— управляющий момент со стороны элеронов
— возмущающий момент (ветер)
- восстанавливающий момент, отвечающий за статическую устойчивость
- демпфирующий момент, отвечающий за аэродинамическое демпфирование
— момент инерции относительно продольной оси

## Slide 28: Физическая модель
www.nstu.ru
Полное линейное уравнение выглядит следующим образом. Перейдя от данного уравнения к системе дифференциальных уравнений Коши.
Запишем это уравнение в компактной форме:
Здесь:

## Slide 29: Физическая модель
www.nstu.ru
Полученная нами система Коши выглядит так:
,
›

## Slide 30: Дискретизация
Для дискретизации данной задачи необходимо получить по следующей формуле:
Затем необходимо найти значения и следующим образом и подставить найденные значения:
Затем получить
www.nstu.ru

## Slide 31: Дискретизация
Выполним дискретизацию полученной системы.
Шаг 1: Найдём матрицу перехода
– матрица состояния, – матрица управления, – матрица шума.
Возьмём
Вычислим собственные значения матрицы:
www.nstu.ru
=

## Slide 32: Дискретизация
Найдём переходную матрицу состояний при помощи метода формула Сильвестра:
www.nstu.ru

## Slide 33: Дискретизация
Шаг 2: Найдём соответствующие модели и :
www.nstu.ru

## Slide 34: Дискретизация
Шаг 3: Определим финальную дискретизацию системы:
www.nstu.ru

## Slide 35: Определение функций для теста фильтра SRCF
www.nstu.ru
Управление
Ступенька (маневр) –
Резкий крен, затем стабилизация
Синусоидальное возмущение –
Плавные колебания крена
Импульс –
Кратковременное отклонение
Для тестирования были выбраны следующие функции управления
Шум процесса
Для тестирования был взят нормальный белый шум с экспоненциальной корреляцией
Также был взят простой шум:

## Slide 36: Определение функций для теста фильтра SRCF
www.nstu.ru
Шум измерений
Параметры
Для гироскопа (угловой скорости)
Для акселерометра (угол через ускорение)
Матрица R

## Slide 37: Подготовка к исследованиям
www.nstu.ru
Для анализа точности реализованного алгоритма, будем вычислять ошибку для каждого компонента вектора состояния по следующей формуле, называемой ARMSE (Average Root Mean Square Error):
Здесь:
› M — число запусков экспериментов (Монте-Карло испытаний), ;
› K — число измерений (число временных шагов), ;
› — i-й компонент модельного вектора состояния (истинное состояние системы на k-м шаге);
› i-й компонент оценки модельного вектора состояния, полученной при проведении j-го эксперимента;
› — евклидова норма (2-норма) вектора ошибки.

## Slide 38: Исследования работы фильтра: Тест 1
www.nstu.ru
Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту.

## Slide 39: Исследования работы фильтра: Тест 1
www.nstu.ru
Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту.

## Slide 40: Исследование работы фильтра: Тест 1
Таблица с разницей между ARMSE при CKF и ARMSE при SRCF для разных коэффициентов при Q и R. Параметры расчёта ARMSE: синусоидальное возмущение со слайда 35 и дефолтные параметры (, R, Q) со слайда 36.
ARMSE CKF
Разница между ARMSE CKF и ARMSE SRCF
ARMSE SRCF
www.nstu.ru

## Slide 41: Исследование работы фильтра: Тест 2 Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту. Для теста используем ковариационную матрицу R с малыми значениями на диагонали.
www.nstu.ru

## Slide 42: Исследование работы фильтра: Тест 2 Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту. Для теста используем ковариационную матрицу R с малыми значениями на диагонали.
www.nstu.ru

## Slide 43: Исследование работы фильтра: Тест 2 Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту. Для теста используем ковариационную матрицу R с большими значениями на диагонали.
www.nstu.ru

## Slide 44: Исследование работы фильтра: Тест 2 Для проведения исследования определим следующие параметры для модели. Меняем значения ковариационных матриц R и Q. Начальное приближение а также оставляем по дефолту. Для теста используем ковариационную матрицу R с большими значениями на диагонали.
www.nstu.ru

## Slide 45: Исследование работы фильтра: Тест 2
Таблица с разницей между ARMSE при CKF и ARMSE при SRCF для разных коэффициентов при Q и R. Параметры расчёта ARMSE: импульсная функция со слайда 35 и дефолтные параметры (, R, Q) со слайда 36.
ARMSE CKF
Разница между ARMSE CKF и ARMSE SRCF
ARMSE SRCF
www.nstu.ru

## Slide 46: Анализ полученных результатов: Тест 1
www.nstu.ru
Результат анализа для компоненты угловой скорости p (гироскоп) и углового ускорения phi (акселерометр):
Анализ полученных графиков для синусоидальной функции показывает, что чем больше значение шумов (процесса и измерений), тем менее гладкими становятся полученные результаты фильтра при использовании нормального распределения для шумов. При этом истинная траектория и результаты фильтра для значений угла phi достаточно близки (Для эксперимента использовались process_noise_scale и measurement_noise_scale, равные 5). Предсказания и отфильтрованные значения почти совпадают. Особых отклонений для угла крена не происходит. При этом колебания и шумы для угловой скорости более выражены.
Анализ текущих ARMSE результатов показывают близость результатов между SRCF и CKF фильтрами. Однако результаты показывают – чем больше значения матрицы ковариации Q и меньше значения матрицы ковариации R, тем большая разница становится между 2-мя методами – это говорит нам о неустойчивости данной системы и в связи с этим менее точной оценки между 2-мя фильтрами – матрица R становится более сингулярной и, как вследствие структуры классического CKF фильтра, появляется расхождение.

## Slide 47: Анализ полученных результатов: Тест 2
www.nstu.ru
Результат анализа для компоненты угловой скорости p (гироскоп) и углового ускорения phi (акселерометр):
Анализ полученных графиков для импульсной функции показывает зависимость между тестируемыми значениями шумов и изменением ковариационной матрицы R: чем меньше значения матрицы ковариации R при постоянной матрице ковариации Q, тем большие значения шумов требуются для вывода системы из равновесия, и наоборот, чем больше значения матрицы ковариации R, тем меньшие значения шумов требуются для вывода системы из равновесия (Для эксперимента использовались process_noise_scale и measurement_noise_scale, равные 100 для первого и 0.5 для второго экксперимента).
Анализ текущих ARMSE результатов показывают близость результатов между SRCF и CKF фильтрами. Однако результаты показывают – чем больше значения матрицы ковариации Q и меньше значения матрицы ковариации R, тем большая разница становится между 2-мя методами. Подобные результаты были получены в тесте 1. Изменение функции управления u не дало больших различий между поведениями фильтров – наихудшие результаты так и остались при больших значениям матрицы ковариации Q по сравнению с меньшими значениями матрицы ковариации R.

## Slide 48: Выводы
www.nstu.ru
› Эффективность фильтрации: На представленных графиках наглядно видно, что применение фильтра Калмана (SRCF) значительно улучшает точность и стабильность оценки состояния системы, даже при наличии значительного шума в измерениях. Фильтр эффективно подавляет высокочастотные выбросы (красные точки), которые присутствуют в исходных данных. Оценка фильтра (зелёная линия) следует за истинной траекторией (чёрная линия) с минимальным отклонением, что свидетельствует о высокой точности алгоритма. Особенно заметно улучшение при использовании коррелированного шума процесса () вместо белого шума — это приводит к более плавному и физически обоснованному поведению оценок. Фильтр Калмана не просто "удаляет шум", а оптимально объединяет модель системы и измерения, чтобы дать наилучшую оценку состояния в условиях неопределённости.
› Сглаживание против динамичности: фильтр Калмана демонстрирует баланс между сглаживанием и сохранением динамики сигнала: Для медленно меняющихся переменных (угол 𝜑): Фильтр активно сглаживает данные, что особенно заметно на графике положения. Это позволяет получить стабильную и предсказуемую оценку, даже если измерения содержат резкие скачки. Для переменных с резкой динамикой (угловая скорость 𝑝) фильтр ограниченно сглаживает, чтобы не потерять важную информацию о динамике. Это показывает, что фильтр адаптируется к характеру сигнала — он не "затушевывает" быстрые изменения, а использует модель для их предсказания. SRCF не является "сглаживателем" в классическом смысле — он оптимально восстанавливает сигнал, учитывая как шум, так и динамику системы. Это делает его идеальным инструментом для задач, где важно сохранить как точность, так и реактивность.